## Slide 1
Diseño de un Robot Autónomo para la Medición de Variables Climáticas en Sistemas Fotovoltaicos
Pontificia Universidad Católica del Perú
Pedro Mitsuki Yasuda Larrea
Trabajo de Fin de Carrera

## Slide 2
La industria de energía fotovoltaica ha pasado por un crecimiento sin precedentes en los últimos años.
En 2025, creció un 30%. Y en 2026 llegó a los 3 TW.
Representando un 77% de nueva capacidad para ER.
Las plantas solares modernas se construyen sobre montañas y terrenos irregulares.
Introducción
Nota. De Solar PV Key Facts for 2024. REN21, 2025.
Nota. De Solar can be installed on uneven, hilly sites with relative ease. B. Ludt, 2019.

## Slide 3
Es importante medir variables climáticas. Para ello, convencionalmente se utilizan estaciones de medición fijas a lo largo de la planta.
Problemática
Investigaciones como las de García, sobre los cambios de clima y temperatura en grandes plantas solares, demuestran que entre puntos alejados por 400 a 2000 metros, hay:
  Cambios de entre 6 y 7 °C.
  Un cambio de hasta el 2.5% de irradiancia mensual.
              20% diariamente.
              40% horariamente.
Nota. De Instalación de estaciones de monitorización meteorológica Niubol, 2024.

## Slide 4
Se obtienen pérdidas por todos lados, para una planta de 142 MW con un error de irradiancia del 2% mensual
En el diseño
  $1.5 por Watt instalado.
  Medidas inexactas, potencia instalada inexacta.
  Se colocan 2.84MW de más, o $4.2 millones.
En la estimación
  $0.08 por kWh vendido.
  Medidas inexactas, estimaciones de potencia inexactas.
  $420 mil en pérdidas anuales.
Problemática

## Slide 5
Los vehículos de inspección comerciales se limitan a:
  Inspecciones visuales a los paneles.
  Movimiento en topografías simples.
Ningún robot actual cuenta con instrumentos climáticos que se adapten a:
  La altura y orientación de los paneles.
  Mediciones en topografías complejas.
Estado del Arte
$5000 por estación
Más estaciones para más mediciones.
Nota. De Antecursor II. Arbórea Intellbird. s.f. .
Nota. De CN222047271U. Y. Zhang y X. Zhang, 2024.
Nota. De CN_218409341_U. J. Cui, et. al (2023) .

## Slide 6
Objetivo Principal
Diseñar un robot autónomo que actúe como una estación meteorológica móvil, viajando a través de la planta para la medición dinámica de variables climáticas en sistemas fotovoltaicos, orientado a caracterizar las variaciones climáticas en la topografía.

## Slide 7
MOVILIDAD
Moverse a 1 metro por segundo y escalar pendientes de hasta 16° de inclinación.
PROTECCIÓN
Su carcasa debe tener los grados de protección IP44 e IK10. Y soportar de 10°C a 45°C.
Requerimientos
POSICIONAMIENTO
Necesita elevar su sensor de irradiancia a 1.3 metros de altura para obtener mediciones cercanas a los paneles.
AUTONOMÍA Y TRANSMISIÓN
Debe poder navegar por su cuenta por 1 hora y transmitir su información hacia una base de control a 200 metros.

## Slide 8
Blackbox

## Slide 9
Señal GPS
Energía eléctrica
Memoria externa
Señal de sensor de radiación solar
Señal de sensor de temperatura
Señal de sensor de humedad relativa
Señal de control de telecomunicación
Señal de sensor de velocidad del viento
Suciedad del ambiente
Vibraciones mecánicas
Presencia de obstáculos
Señal de encendido/apagado
E.6
E.4
E.3
E.2
E.7
M.3
M.4
M.2
M.1
Dom. de Interfaz
Dom. de Sensores
Sensar
orientación de plataforma
Sensar
orientación del sistema
Dom. de Actuadores
Sensar nivel de
energía
Sensar temperatura de gestionador de
energía
Sensar posición de plataforma
Captar señal GPS
Sensar presencia
de obstáculo
Sensar velocidad
de traslación
Dom. Mecánico
Soportar plataforma de medición de
radiacón
Proteger componentes
internos
Dom. de Energía
Recibir energía
eléctrica
Proteger sistema
eléctrico
I.1
E.5
S.4
S.3
S.2
S.1
M.5
E.2
CO.1
M.6
Soportar componentes
Alojar memoria
externa
Alojar gestionador
de energía
CT.3
Recibir señal de
radiación solar
Recibir señal de
temperatura
Recibir señal de humedad relativa
Recibir señal de velocidad del
viento
E.3
Dom. de Control
Accionar movimiento de
traslación
Procesar orientación del sistema
Procesar datos
meteorológicos
M.4
Gestionar energía
eléctrica
M.1
CT.4
S.1
Procesar posición
del sistema
E.4
CT.3
CT.2
Generar movimiento de
traslación
Accionar movimiento de orientación de
plataforma
Procesar velocidad de
traslación
Controlar movimiento de actuador de
traslación
Activar energía eléctrica del
sistema
Regular energía de Dominio de
Interfaz
Energizar Dominio
de Interfaz
I.1
Leyenda:
Energía Señal
Materia
M.5
Procesar temperatura de
gestionador
Procesar estado de energía del
Procesar nivel de
energía
sistema
Procesar presencia de
obstáculo
Procesar rutas de
M.5
inspección
M.2
CT.5
Registrar datos
meteorológicos
S.2
CT.4
Orientar plataforma de
medición
E.1
CT.1
Accionar movimiento de posicionamiento
de plataforma
E.5
Controlar movimiento de orientación de
plataforma
Procesar orientación de la
plataforma
CT.1
E.1
Regular energía de Dominio de
Control y Comm.
Energizar Dominio de Control y
Comunicaciones
M.6
M.3
S.3
CT.5
Posicionar plataforma de
medición
Controlar estado de energía del
sistema
Procesar posición de la
plataforma
Controlar movimiento de posicionamiento
de plataforma
E.6
E.5
S.4
CT.2
Regular energía de Dominio de
Sensores
Regular energía eléctrica de sensores
meteorológicos
Energizar Dominio
de Sensores
Mostrar estado operativo del
sistema
Mostrar alerta de obstáculo encontrado
Mostrar alerta de energía del
sistema
Mostrar señal de estado de energía
del sistema
E.7
Procesar señal
GPS recibida
Energizar sensores
meteorológicos
Procesar señal de
mando recibida
Dom. de Comunicación
Regular energía de Dominio de
Actuadores
Transmitir datos
meteorológicos
Transmitir estado
telemétrico
Energizar Dominio
de Actuadores
CO.1
Calor disipado
Suciedad del ambiente
Vibraciones emitidas
Memoria externa
con datos actualizados
Estado de transmisión telemétrica a estación
base
Alerta de estado
de energía
Energía eléctrica para
sensores meteorológicos
Alerta de obstáculo
encontrado
Paquetes de datos meteorológicos a
estación base
Señal de estado
de energía
Señal de estado
operativo
Estructura de Funciones

## Slide 10
Conceptos de Solución
Poco robustos
Muy costosos

## Slide 11
Mecanismo diferencial
Mecanismo goniométrico
Concepto Óptimo
Mecanismo de pantógrafo para elevación

## Slide 12
Carcasa de aluminio
Utiliza una cámara frontal
Transmisión de datos
Baterías de litio protegidas
Integra una pantalla TFT
Espacio para integrar sensores meteorológicos
Concepto Óptimo
Terminales para conexiones con sensores meteorológicos.

## Slide 15
Conclusiones
El mecanismo de tracción estable. Igual los mecanismos independientes para posicionar el sensor de irradiancia, cada uno con control integrado.
Se establecieron los algoritmos necesarios para la navegación autónoma, seguimiento de rutas y evasión de obstáculos, basadas en la SBC.
Se definió una red de telemetría bidireccional para la transmisión eficiente y de alta distancia.
Aunque la solución ofrezca conexiones para sensores meteorológicos externos, está limitada a cierta alimentación y protocolos de comunicación.
En el diseño del concepto óptimo.

## Slide 16
  García, M., Marroyo, L., Lorenzo, E., Marcos, J., & Pérez, M. (2014). Solar irradiation and PV module temperature dispersion at a large-scale PV plant. Progress in Photovoltaics: Research and Applications.
  IEC. (2021). Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring (Norma Internacional IEC 61724-1:2021). International Electrotechnical Commission.
  Yale Environment 360. ( 2025, 26 de marzo). Renewables Made Up More Than 90 Percent of New Power Installed Globally Last Year. https://e360.yale.edu/digest/renewable-capacity-irena-2024
  Arbórea Intellbird. (s.f.). Antecursor Fotovoltaico. Antecursor. http://antecursor.net/antecursor-fotovoltaico/
  Zhang, Y., & Zhang, X. (2024). 一种可伸缩式太阳能微型自动气象站 Una estación meteorológica automática microscópica solar telescópica (Patente N.º CN 222047271 U). Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China.
  Cui, J., Yang, W., Cheng, Y., & Zhang, X. (2023). 一种光伏发电站巡检车 Un vehículo de inspección para estaciones de energía fotovoltaica (Patente N.º CN 218409341 U). Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China.
  García Salinas, C., Martín Furones, A., Anquela Julián, A. B., & Moreno, J. A. (2025). Optimal pyranometer placement in bifacial PV plants on complex terrain. Solar Energy.
Bibliografía.

## Slide 17
GRACIAS